## Slide 1
LattePanda
Mu
HDMI
SXM2
P100/V100
M.2 M Key
M.2 E Key
USB3.0
x2
USB2.0
x2
PCIe x4
PCIe x2
PCIe x1
USB2.0
HSIO0
HSIO1
DDIB
HSIO6
HSIO2
HSIO3
HSIO8
HSIO9
HSIO10
HSIO11
高速信号
GPU_PWR_EN?
PWRGD_GPU?

## Slide 2
LattePanda
Mu
低速信号
CPU FAN
5V
PH2.0-4P
SYS FAN
12V
2510-4P
10K NTC
B3950
FAN1
FAN2
TSENSE
电源键
6x6侧按带灯开关
https://item.taobao.com/item.htm?id=677075017698
银色，蓝灯，7.5mm电源符号
PWRBTN#
SLS_S0
CR1220电池座
串1K接入防短路
VBAT
25Q128 ROM
SPI
SPI_CS#
BIOS选择跳线
上拉3.3V
GND
BIOS_SEL#

## Slide 3
电源
电源输入
PH2.0-7P
  NC
  NC
  NC
  PSON#
  +12VSB
  NC
  GND
XT60PB
12V主供电
+12VSB
  LattePanda Mu VIN常上电（肖特基防+12V倒灌）
  +3.3VSB（搞一个1117）
    BIOS ROM供电
    BIOS_SEL#跳线上拉
+12V
  LattePanda Mu VIN开机状态供电（肖特基防+12VSB倒灌）
  SXM2插槽供电
  SYS风扇
  +5V
    USB
    CPU风扇
  +3.3V
    M.2
    各种信号电平
不需要考虑S3睡眠状态，只考虑S0开机运行和S5软关机

## Slide 4
SXM2额外说明
连接器型号：84740-102LF
以下信号留便于飞线的测试点
  PWR_EN
  PWR_BRAKE#
  PWR_GOOD
  THERM_OVERT#
其它根据OCP图纸无法确定功能的引脚也留测试点

## Slide 5
布局说明
PCB
LattePanda
DDR4
立式贴片座
正面朝👈
搭薄散热片
12V大风扇，SYS FAN
SXM2
V100
SXM正中心底部
挖个小洞
用于塞NTC
所有外部接口位于这一侧
USB, HDMI，电源按钮等
电源输入放置在靠前侧的背面 CRPS转接板我来解决
CPU风扇插座置于尾部
调试用

## Slide 6
布局说明补充
PCB宽度不得超过120mm，以匹配12CM风扇做外壳 PCB长度在满足接口要求的前提下尽可能缩短
M.2 E Key 2230，需要布局在正面，尾部留出一定空间接天线
M.2 M Key 2280，只要焊2280一个螺母即可 如无法布局，可以接受M.2 M Key 2230 M.2 M Key可以置于背面，不需要考虑拆装的便利性

## Slide 7: 2024/10/21